## Slide 1
VANZON
E X P L O R E R
Guide de montage
Bloc Lit Peigne
📦
5 blocs
📐
~30 planches
🔩
~24 carrelets
⏱️
~6 heures
v1.0 — Juin 2026

## Slide 2
BLOC 1/5
Base extérieure
Caisson principal — 5 planches CP peuplier formant la structure du lit
Encombrement
187 × 77,5 × 38 cm
Matière
CP peuplier 15 mm
Panneaux à découper
5
Carrelets 15 × 15 mm
0
Guide VBA Construction — Bloc Lit Peigne — vanzonexplorer.com

## Slide 3
Liste de débit — Base extérieure
Rép. | Panneau (CP 15 mm) | Dimensions | Qté
A1 | Planche sol | 187 × 74,5 cm | 1
A2 | Planche fond (longueur) | 187 × 36,5 cm | 1
A3 | Planche face (longueur) | 187 × 36,5 cm | 1
A4 | Planche droite (largeur) | 77,5 × 38 cm | 1
A5 | Planche gauche (largeur) | 77,5 × 38 cm | 1

## Slide 4
Pièces à découper — Base extérieure
Coller ici le screenshot de la vue éclatée
A1
Planche sol
187 × 74,5 cm · Forme avec encoche passage de roue
A2
Planche fond (longueur)
187 × 36,5 cm
A3
Planche face (longueur)
187 × 36,5 cm
A4
Planche droite (largeur)
77,5 × 38 cm
A5
Planche gauche (largeur)
77,5 × 38 cm

## Slide 5
Étapes de montage — Base extérieure
1
Poser la planche sol [A1]
Place la planche sol à plat sur ton plan de travail. Attention : cette planche a une encoche pour le passage de roue — vérifie l'orientation avant de continuer.
2
Monter les côtés [A4] et [A5]
Visse les planches droite et gauche verticalement sur les bords latéraux de la planche sol. Pré-perce à 3 mm, puis 4 vis CP 4×40 mm par côté depuis le dessous.
3
Fixer le fond [A2]
Glisse la planche fond longueur à l'arrière entre les deux côtés. Visse dans les chants des côtés — 4 vis 3,5×30 mm par côté + 3 vis dans le chant arrière de la planche sol.
4
Fermer avec la face [A3]
Fixe la planche face longueur à l'avant, symétrique au fond. Mêmes vis que l'étape 3. Vérifie l'équerrage (diagonales) avant de serrer définitivement.

## Slide 6
BLOC 2/5
Ossature carrelets
Structure interne — 24 carrelets 15×15 mm qui rigidifient le caisson
Encombrement
187 × 74,5 × 35 cm
Matière
CP peuplier 15 mm
Panneaux à découper
0
Carrelets 15 × 15 mm
24
Guide VBA Construction — Bloc Lit Peigne — vanzonexplorer.com

## Slide 7
Liste de débit — Ossature (carrelets structure)
Rép. | Carrelet (15 × 15 mm) | Longueur | Qté
B1 | Carrelet longueur haut gauche | 187 cm | 1
B2 | Carrelet longueur face bas | 187 cm | 1
B3 | Carrelet longueur fond bas droit | 84,5 cm | 1
B4 | Carrelet longueur fond bas gauche | 16,5 cm | 1
B5 | Carrelet largeur milieu haut | 73 cm | 1
B6 | Carrelet largeur milieu haut 2 | 73 cm | 1
B7 | Carrelet largeur bas droite | 71,5 cm | 1
B8 | Carrelet largeur 1 | 71,5 cm | 1
B9 | Carrelet largeur milieu bas 2 | 71,5 cm | 1
B10 | Carrelet droite largeur 2 | 65,8 cm | 1
B11 | Carrelet vertical avant droite | 26,5 cm | 1
B12 | Carrelet vertical avant gauche | 26,5 cm | 1
B13 | Carrelet vertical fond droite | 32 cm | 1
B14 | Carrelet vertical intérieur fond | 32 cm | 1
B15 | Carrelet gauche vertical | 32 cm | 1
B16 | Carrelet vertical fond gauche petit | 32 cm | 1
B17 | Carrelet bas gauche largeur petit | 14,5 cm | 1
B18 | Carrelet petit gauche haut | 14,5 cm | 1

## Slide 8
Liste de débit — Ossature (carrelets support tiroir)
Rép. | Carrelet (15 × 15 mm) | Longueur | Qté
B19 | Carrelet longueur gauche support tiroir | 101 cm | 1
B20 | Carrelet longueur bas gauche support tiroir | 101 cm | 1
B21 | Carrelet longueur droite support tiroir | 101 cm | 1
B22 | Carrelet longueur bas droit support tiroir | 101 cm | 1
B23 | Carrelet vertical fond gauche support tiroir | 32 cm | 1
B24 | Carrelet vertical fond droit support tiroir | 33,5 cm | 1
Ces 6 carrelets forment les rails sur lesquels le tiroir coulissant glisse.

## Slide 9
Pièces à découper — Ossature carrelets (1/3)
Coller ici le screenshot de la vue éclatée
B1
Carrelet longueur haut gauche
187 cm
B2
Carrelet longueur face bas
187 cm
B3
Carrelet longueur fond bas droit
84,5 cm
B4
Carrelet longueur fond bas gauche
16,5 cm
B5
Carrelet largeur milieu haut
73 cm
B6
Carrelet largeur milieu haut 2
73 cm

## Slide 10
Pièces à découper — Ossature carrelets (2/3)
B7
Carrelet largeur bas droite
71,5 cm
B8
Carrelet largeur 1
71,5 cm
B9
Carrelet largeur milieu bas 2
71,5 cm
B10
Carrelet droite largeur 2
65,8 cm
B11
Carrelet vertical avant droite
26,5 cm
B12
Carrelet vertical avant gauche
26,5 cm

## Slide 11
Pièces à découper — Ossature carrelets (3/3)
B13
Carrelet vertical fond droite
32 cm
B14
Carrelet vertical intérieur fond
32 cm
B15
Carrelet gauche vertical
32 cm
B16
Carrelet vertical fond gauche petit
32 cm
B17
Carrelet bas gauche largeur petit
14,5 cm
B18
Carrelet petit gauche haut
14,5 cm

## Slide 12
Pièces à découper — Carrelets support tiroir
Coller ici le screenshot de la vue éclatée
B19
Carrelet longueur gauche support tiroir
101 cm
B20
Carrelet longueur bas gauche support tiroir
101 cm
B21
Carrelet longueur droite support tiroir
101 cm
B22
Carrelet longueur bas droit support tiroir
101 cm
B23
Carrelet vertical fond gauche support tiroir
32 cm
B24
Carrelet vertical fond droit support tiroir
33,5 cm

## Slide 13
Étapes de montage — Ossature carrelets (1/2)
1
Cadre bas — carrelets de fond [B2, B3, B4, B8, B9]
Visse les carrelets horizontaux au fond de la base, le long des bords internes. B2 (face, 187 cm), B3+B4 (fond), B8+B9 (largeurs). 2 vis 3,5×25 mm par carrelet.
2
Montants verticaux [B11-B16]
Fixe les 6 carrelets verticaux dans les angles et jonctions internes. Ils portent les carrelets du haut. Visse par le bas dans le cadre + par le côté dans les planches.
3
Cadre haut [B1, B5, B6, B10]
Pose les carrelets horizontaux du haut sur les montants. B1 (187 cm, longueur gauche), B5+B6 (largeurs milieu), B10 (largeur droite). 2 vis par jonction.
4
Petits carrelets de renfort [B17, B18]
Fixe les 2 petits carrelets (14,5 cm) en bas à gauche (B17) et en haut à gauche (B18). Ils ferment le cadre dans la zone réduite.

## Slide 14
Étapes de montage — Ossature carrelets (2/2)
5
Rails support tiroir [B19-B24]
Visse les 4 carrelets horizontaux (B19-B22, ~101 cm) parallèles deux à deux — ils forment les rails du tiroir. Puis les 2 montants verticaux (B23-B24) à l'arrière. Vérifie le parallélisme : le tiroir doit coulisser sans forcer.

## Slide 15
BLOC 3/5
Cloisons intérieures
4 planches verticales qui créent les compartiments (rangement, boxio, tiroir)
Encombrement
—
Matière
CP peuplier 15 mm
Panneaux à découper
4
Carrelets 15 × 15 mm
0
Guide VBA Construction — Bloc Lit Peigne — vanzonexplorer.com

## Slide 16
Liste de débit — Cloisons intérieures
Rép. | Panneau (CP 15 mm) | Dimensions | Qté
C1 | Planche support gauche glissière | 101 × 35 cm | 1
C2 | Planche droite intérieur | 101 × 35 cm | 1
C3 | Planche placard gauche | 74,5 × 35 cm | 1
C4 | Planche séparation boxio / rangement | 74,5 × 35 cm | 1

## Slide 17
Pièces à découper — Cloisons intérieures
Coller ici le screenshot de la vue éclatée
C1
Planche support gauche glissière
101 × 35 cm
C2
Planche droite intérieur
101 × 35 cm
C3
Planche placard gauche
74,5 × 35 cm
C4
Planche séparation boxio / rangement
74,5 × 35 cm

## Slide 18
Étapes de montage — Cloisons intérieures
1
Cloisons longitudinales [C1] et [C2]
Visse les planches C1 (support glissière gauche) et C2 (droite intérieur) verticalement sur les carrelets. Elles séparent le tiroir des zones latérales. 4 vis 3,5×30 mm par planche.
2
Cloisons transversales [C3] et [C4]
Fixe la planche placard gauche [C3] et la séparation boxio [C4] perpendiculairement. C4 délimite l'espace boxio du rangement. Visse dans les carrelets + dans les cloisons longitudinales.

## Slide 19
BLOC 4/5
Tiroir coulissant
Caisson intérieur monté sur glissières — rangement accessible par l'extérieur
Encombrement
98,5 × 41 × 31 cm
Matière
CP peuplier 15 mm
Panneaux à découper
5
Carrelets 15 × 15 mm
8
Guide VBA Construction — Bloc Lit Peigne — vanzonexplorer.com

## Slide 20
Liste de débit — Tiroir coulissant
Rép. | Panneau (CP 15 mm) | Dimensions | Qté
D1 | Planche bas tiroir | 98,5 × 41 cm | 1
D2 | Planche fond tiroir | 44 × 31 cm | 1
D3 | Planche face tiroir | 44 × 31 cm | 1
D4 | Planche droite tiroir | 98,5 × 31 cm | 1
D5 | Planche gauche tiroir | 98,5 × 31 cm | 1
Rép. | Carrelet (15 × 15 mm) | Longueur | Qté
D6 | Carrelet longueur gauche tiroir | 98,5 cm | 1
D7 | Carrelet longueur droit tiroir | 98,5 cm | 1
D8 | Carrelet fond gauche vertical | 28 cm | 1
D9 | Carrelet fond droit vertical | 28 cm | 1
D10 | Carrelet vertical avant gauche | 28 cm | 1
D11 | Carrelet vertical avant droit | 28 cm | 1
D12 | Carrelet fond largeur | 38 cm | 1
D13 | Carrelet largeur bas face | 38 cm | 1

## Slide 21
Pièces à découper — Tiroir — planches
Coller ici le screenshot de la vue éclatée
D1
Planche bas tiroir
98,5 × 41 cm
D2
Planche fond tiroir
44 × 31 cm
D3
Planche face tiroir
44 × 31 cm
D4
Planche droite tiroir
98,5 × 31 cm
D5
Planche gauche tiroir
98,5 × 31 cm

## Slide 22
Pièces à découper — Tiroir — carrelets (1/2)
Coller ici le screenshot de la vue éclatée
D6
Carrelet longueur gauche tiroir
98,5 cm
D7
Carrelet longueur droit tiroir
98,5 cm
D8
Carrelet fond gauche vertical
28 cm
D9
Carrelet fond droit vertical
28 cm
D10
Carrelet vertical avant gauche
28 cm
D11
Carrelet vertical avant droit
28 cm

## Slide 23
Pièces à découper — Tiroir — carrelets (2/2)
D12
Carrelet fond largeur
38 cm
D13
Carrelet largeur bas face
38 cm

## Slide 24
Étapes de montage — Tiroir coulissant
1
Ossature tiroir — carrelets [D6-D13]
Assemble les 8 carrelets en cadre rectangulaire : 2 longueurs (D6, D7 — 98,5 cm) + 2 largeurs (D12, D13 — 38 cm) en bas, puis 4 montants verticaux (D8-D11 — 28 cm) aux angles. Vis 3,5×25 mm.
2
Poser les planches du caisson [D1-D5]
Visse la planche bas [D1] sous l'ossature. Puis les 4 côtés : fond [D2], face [D3], droite [D4], gauche [D5]. Pré-perce systématiquement. 3 vis par planche.
3
Monter les glissières
Fixe les glissières fixes (achetées) sur les carrelets rails B19-B22. Fixe les glissières coulissantes sur les côtés du tiroir. Teste le coulissement avant de tout serrer.
4
Insérer le tiroir
Glisse le tiroir assemblé sur les rails. Il doit coulisser librement. Règle la butée si nécessaire.

## Slide 25
BLOC 5/5
Peigne — surface de couchage
Le système lit peigne : 1 planche fixe + 2 peignes mobiles dépliables
Encombrement
190 × 78 × 3 cm (déplié : 190 × 152 cm)
Matière
CP peuplier 15 mm
Panneaux à découper
6
Carrelets 15 × 15 mm
0
Guide VBA Construction — Bloc Lit Peigne — vanzonexplorer.com

## Slide 26
Liste de débit — Peigne (lit)
Rép. | Panneau (CP 15 mm) | Dimensions | Qté
E1 | Planche du dessus lit | 187 × 77,5 cm | 1
E2 | Lit peigne fixée | 190 × 74 cm | 1
E3 | Peigne mobile partie droite | 95 × 74 cm | 1
E4 | Peigne mobile partie gauche | 95 × 74 cm | 1
E5 | Pied lit peigne partie droite | 95 × 38 cm | 1
E6 | Pied lit peigne partie gauche | 95 × 38 cm | 1
E7 | Triangle pied droit | 10 × 10 cm | 1
E8 | Triangle pied gauche | 10 × 10 cm | 1

## Slide 27
Pièces à découper — Peigne (lit) (1/2)
Coller ici le screenshot de la vue éclatée
E1
Planche du dessus lit
187 × 77,5 cm
E2
Lit peigne fixée
190 × 74 cm · Se pose sur le dessus
E3
Peigne mobile partie droite
95 × 74 cm · Forme avec dents de peigne
E4
Peigne mobile partie gauche
95 × 74 cm · Forme avec dents de peigne
E5
Pied lit peigne partie droite
95 × 38 cm
E6
Pied lit peigne partie gauche
95 × 38 cm

## Slide 28
Pièces à découper — Peigne (lit) (2/2)
E7
Triangle pied droit
10 × 10 cm · Renfort
E8
Triangle pied gauche
10 × 10 cm · Renfort

## Slide 29
Étapes de montage — Peigne (lit) (1/2)
1
Assembler les pieds + triangles [E5-E8]
Colle et visse les triangles de renfort (E7, E8 — 10×10 cm) sur les pieds (E5, E6). Le triangle se fixe en haut du pied, côté intérieur. 2 vis 3,5×25 mm + colle à bois.
2
Fixer les pieds aux peignes mobiles [E3, E4]
Visse chaque pied (E5 sur E3, E6 sur E4) perpendiculairement au peigne mobile. Le pied se fixe sur le bord long du peigne. 6 vis 3,5×30 mm par pied. Les dents du peigne doivent pointer vers le haut.
3
Poser la planche du dessus [E1]
Place la planche du dessus lit [E1] (187 × 77,5 cm) sur le caisson. Elle repose sur les carrelets haut du bloc 2. Visse dans les carrelets — 6 vis 3,5×30 mm.
4
Poser le peigne fixe [E2]
Le lit peigne fixée [E2] (190 × 74 cm) se pose PAR-DESSUS la planche du dessus, dents vers le haut. Visse sur les bords — 4 vis 3,5×30 mm. Les dents s'intercalent avec celles des peignes mobiles.

## Slide 30
Étapes de montage — Peigne (lit) (2/2)
5
Installer les peignes mobiles
Les 2 peignes mobiles (E3 droite, E4 gauche) viennent se replier sur le peigne fixe. Quand déplié, les dents du mobile s'emboîtent dans celles du fixe pour former une surface plane. Teste le dépliage avant de fixer définitivement les pieds.

## Slide 31
Accessoires à acheter
• 2 paires de glissières coulissantes (100 cm) • 2 supports table extérieur • 1 table extérieur (90 × 40 cm) — ou planche découpée • 1 Boxio gaz + 1 Boxio robinet • Vis à bois 3,5 × 30 mm (×80) + 4 × 40 mm (×30) + 3,5 × 25 mm (×60)
Checklist finale ✅
□ Équerrage vérifié (diagonales égales) □ Toutes les vis sont serrées □ Le tiroir coulisse sans forcer □ Les peignes mobiles se déploient correctement □ Les dents s'emboîtent sans jeu excessif □ La surface de couchage est plane □ Le meuble est stable et ne bouge pas □ Fixation au van vérifiée (équerres M6)
⚠️ Fixation au van : Ce meuble doit être solidement fixé au plancher et aux parois avec des équerres métalliques et boulons M6. Ne jamais laisser un meuble libre en roulant.
Guide VBA Construction — Bloc Lit Peigne — vanzonexplorer.com