## Slide 1
Bloc Lit Peigne Base extérieure
Guide de montage
Encombrement fini
187 × 77,5 × 38 cm
Matière
CP peuplier 15 mm
Panneaux à découper
5
Carrelets 15 × 15 mm
24

## Slide 2
Liste de débit — Base extérieure
Rép. | Panneau (CP 15 mm) | Dimensions | Qté
A1 | Planche sol | 720,4 × 1870 mm | 1
A2 | Planche fond longueur | 365 × 1870 mm | 1
A3 | Planche face longueur | 1870 × 365 mm | 1
A4 | Planche droite largeur | 775 × 380 mm | 1
A5 | Planche gauche largeur | 380 × 775 mm | 1
Rép. | Carrelet (15 × 15 mm) | Longueur | Qté
B1 | Longueur haut gauche | 187 cm | 1
B2 | Longueur face bas | 187 cm | 1
B3 | Longueur fond bas droit | 84,5 cm | 1
B4 | Longueur fond bas gauche | 16,5 cm | 1
B5 | Largeur milieu haut | 73 cm | 1
B6 | Largeur milieu haut 2 | 73 cm | 1
B7 | Largeur bas droite | 71,5 cm | 1
B8 | Largeur 1 | 71,5 cm | 1
B9 | Largeur milieu bas 2 | 71,5 cm | 1
B10 | Droite largeur 2 | 65,8 cm | 1
B11 | Vertical avant droite | 26,5 cm | 1
B12 | Vertical avant gauche | 26,5 cm | 1
B13 | Vertical fond droite | 32 cm | 1
B14 | Vertical intérieur fond | 32 cm | 1
B15 | Gauche vertical | 32 cm | 1
B16 | Vertical fond gauche petit | 32 cm | 1
B17 | Bas gauche largeur petit | 14,5 cm | 1
B18 | Petit gauche haut | 14,5 cm | 1
B19 | Long. gauche support tiroir | 101 cm | 1
B20 | Long. bas gauche support tiroir | 101 cm | 1
B21 | Long. droite support tiroir | 101 cm | 1
B22 | Long. bas droit support tiroir | 101 cm | 1
B23 | Vert. fond gauche support tiroir | 32 cm | 1
B24 | Vert. fond droit support tiroir | 33,5 cm | 1

## Slide 3
Pièces à découper — Base extérieure (1/3)
A1
Planche sol
720,4 × 1870 mm · ép. 15 mm
720
1870
585
835
135
encoche
A2
Planche fond longueur
365 × 1870 mm · ép. 15 mm
365
1870
44
835

## Slide 4
Pièces à découper — Base extérieure (2/3)
A3
Planche face longueur
1870 × 365 mm · ép. 15 mm
1870
365
A4
Planche droite largeur
775 × 380 mm · ép. 15 mm
775
380
675
chanfrein 100×100

## Slide 5
Pièces à découper — Base extérieure (3/3)
A5
Planche gauche largeur
380 × 775 mm · ép. 15 mm
380
775
280
chanfrein 100×100

## Slide 6
Étapes de montage — Base extérieure
1
Poser la planche sol [A1]
Place A1 à plat. Attention : encoche passage de roue — vérifie l'orientation.
2
Monter les côtés [A4] et [A5]
Visse A4 et A5 verticalement sur les bords de A1. Pré-perce à 3 mm, 4 vis 4×40 mm par côté.
3
Fixer le fond [A2]
Glisse A2 à l'arrière. Visse dans les chants des côtés — 4 vis 3,5×30 mm par côté.
4
Fermer avec la face [A3]
Fixe A3 à l'avant. Vérifie l'équerrage (diagonales) avant de serrer.

## Slide 7
Étapes de montage — Ossature carrelets
5
Cadre bas [B2, B3, B4, B7-B9]
Visse les carrelets horizontaux au fond. B2 (face, 187 cm), B3+B4 (fond), B7-B9 (largeurs). 2 vis 3,5×25 mm.
6
Montants verticaux [B11-B16]
Fixe les 6 carrelets verticaux dans les angles. Visse par le bas + par le côté.
7
Cadre haut [B1, B5, B6, B10]
Pose les carrelets du haut. B1 (187 cm), B5+B6 (73 cm), B10 (65,8 cm). 2 vis par jonction.
8
Petits carrelets + rails [B17-B24]
B17-B18 (14,5 cm) ferment le cadre gauche. B19-B24 forment les rails du tiroir (parallèles, ~101 cm).

## Slide 8
Bloc Lit Peigne Cloisons intérieures
Guide de montage
Encombrement fini
—
Matière
CP peuplier 15 mm
Panneaux à découper
4
Carrelets 15 × 15 mm
0

## Slide 9
Liste de débit — Cloisons
Rép. | Panneau (CP 15 mm) | Dimensions | Qté
C1 | Support gauche glissière | 1010 × 350 mm | 1
C2 | Planche droite intérieur | 1010 × 350 mm | 1
C3 | Planche placard gauche | 745 × 350 mm | 1
C4 | Séparation boxio / rangement | 745 × 350 mm | 1

## Slide 10
Pièces à découper — Cloisons (1/2)
C1
Support gauche glissière
1010 × 350 mm · ép. 15 mm
350
1010
C2
Planche droite intérieur
1010 × 350 mm · ép. 15 mm
350
1010

## Slide 11
Pièces à découper — Cloisons (2/2)
C3
Planche placard gauche
745 × 350 mm · ép. 15 mm
350
745
C4
Séparation boxio / rangement
745 × 350 mm · ép. 15 mm
350
745

## Slide 12
Étapes de montage — Cloisons intérieures
1
Cloisons longitudinales [C1] et [C2]
Visse C1 et C2 verticalement sur les carrelets. 4 vis 3,5×30 mm par planche.
2
Cloisons transversales [C3] et [C4]
Fixe C3 et C4 perpendiculairement. Visse dans carrelets + cloisons longitudinales.

## Slide 13
Bloc Lit Peigne Tiroir coulissant
Guide de montage
Encombrement fini
98,5 × 41 × 31 cm
Matière
CP peuplier 15 mm
Panneaux à découper
5
Carrelets 15 × 15 mm
8

## Slide 14
Liste de débit — Tiroir
Rép. | Panneau (CP 15 mm) | Dimensions | Qté
D1 | Planche bas tiroir | 985 × 410 mm | 1
D2 | Planche fond tiroir | 440 × 310 mm | 1
D3 | Planche face tiroir | 440 × 310 mm | 1
D4 | Planche droite tiroir | 985 × 310 mm | 1
D5 | Planche gauche tiroir | 985 × 310 mm | 1
Rép. | Carrelet (15 × 15 mm) | Longueur | Qté
D6 | Long. gauche tiroir | 98,5 cm | 1
D7 | Long. droit tiroir | 98,5 cm | 1
D8 | Fond gauche vertical | 28 cm | 1
D9 | Fond droit vertical | 28 cm | 1
D10 | Vertical avant gauche | 28 cm | 1
D11 | Vertical avant droit | 28 cm | 1
D12 | Fond largeur | 38 cm | 1
D13 | Largeur bas face | 38 cm | 1

## Slide 15
Pièces à découper — Tiroir — planches (1/3)
D1
Planche bas tiroir
985 × 410 mm · ép. 15 mm
985
410
D2
Planche fond tiroir
440 × 310 mm · ép. 15 mm
440
310

## Slide 16
Pièces à découper — Tiroir — planches (2/3)
D3
Planche face tiroir
440 × 310 mm · ép. 15 mm
440
310
D4
Planche droite tiroir
985 × 310 mm · ép. 15 mm
310
985

## Slide 17
Pièces à découper — Tiroir — planches (3/3)
D5
Planche gauche tiroir
985 × 310 mm · ép. 15 mm
985
310

## Slide 18
Étapes de montage — Tiroir coulissant
1
Ossature tiroir [D6-D13]
Assemble les 8 carrelets en cadre : 2 longueurs + 2 largeurs + 4 verticaux.
2
Planches du caisson [D1-D5]
Visse D1 (bas), puis D2-D5 (4 côtés). 3 vis par planche.
3
Glissières + insertion
Fixe les glissières sur les rails B19-B22. Glisse le tiroir. Il doit coulisser librement.

## Slide 19
Bloc Lit Peigne Peigne — surface de couchage
Guide de montage
Encombrement fini
190 × 152 cm (déplié)
Matière
CP peuplier 15 mm
Panneaux à découper
8
Carrelets 15 × 15 mm
0

## Slide 20
Liste de débit — Peigne
Rép. | Panneau (CP 15 mm) | Dimensions | Qté
E1 | Planche du dessus lit | 775 × 1870 mm | 1
E2 | Lit peigne fixée | 740 × 1900 mm | 1
E3 | Peigne mobile droite | 1032 × 845 mm | 1
E4 | Peigne mobile gauche | 950 × 740 mm | 1
E5 | Pied lit droite | 380 × 950 mm | 1
E6 | Pied lit gauche | 380 × 950 mm | 1
E7 | Triangle pied droit | 100 × 100 mm | 1
E8 | Triangle pied gauche | 100 × 100 mm | 1

## Slide 21
Pièces à découper — Peigne (1/4)
E1
Planche du dessus lit
775 × 1870 mm · ép. 15 mm
775
1870
E2
Lit peigne fixée
740 × 1900 mm · ép. 15 mm
740
1900
Découpe depuis gabarit SVG

## Slide 22
Pièces à découper — Peigne (2/4)
E3
Peigne mobile droite
1032 × 845 mm · ép. 15 mm
1032
845
Découpe depuis gabarit SVG
E4
Peigne mobile gauche
950 × 740 mm · ép. 15 mm
950
740
Découpe depuis gabarit SVG

## Slide 23
Pièces à découper — Peigne (3/4)
E5
Pied lit droite
380 × 950 mm · ép. 15 mm
380
950
Découpe depuis gabarit SVG
E6
Pied lit gauche
380 × 950 mm · ép. 15 mm
380
950
Découpe depuis gabarit SVG

## Slide 24
Pièces à découper — Peigne (4/4)
E7
Triangle pied droit
100 × 100 mm · ép. 15 mm
100
100
E8
Triangle pied gauche
100 × 100 mm · ép. 15 mm
100
100

## Slide 25
Étapes de montage — Peigne (lit) (1/2)
1
Pieds + triangles [E5-E8]
Colle et visse les triangles E7-E8 sur les pieds E5-E6. 2 vis 3,5×25 mm + colle.
2
Pieds sur peignes mobiles [E3, E4]
Visse chaque pied perpendiculairement au peigne mobile. 6 vis 3,5×30 mm par pied.
3
Planche du dessus [E1]
Place E1 sur le caisson, sur les carrelets haut. 6 vis 3,5×30 mm.
4
Peigne fixe [E2]
Pose E2 par-dessus E1, dents vers le haut. 4 vis 3,5×30 mm.

## Slide 26
Étapes de montage — Peigne (lit) (2/2)
5
Peignes mobiles
E3 et E4 se replient sur le fixe. Dépliés, les dents s'emboîtent. Teste le dépliage.